# Text boxes

| VOR DEM START |
| --- |
| Kreiselkompass | Einstellen |
| Höhenmesser | hPA/Höhe u. CKD |
| Zündschloss | Beide Magnete |
| Vergaservorwärmung | Kalt |
| Propeller | Hohe Drehzahl |
| Mixture | reich |
| Klappen | nach Bedarf |
| Kühlklappe | offen |
| Alle Ruder | freigängig |
| Parkbremse | Lösen |

| COCKPIT |
| --- |
| Flugvorbereitung | Komplett |
| Weight & Balance | CKD |
| Flugzeugdokumente | GKD/an Board |
| Kraftstoffstand | ……HRS,……MIN |
| Sitze &Gurte | Eing./Angelegt |
| Türen (beide) | Verriegelt |
| Parkbremse | Ziehen |
| Avionic-Kippschalter | Aus |
| Autopilot | Aus |
| Elektrik Schalter | Alle Aus |
| Sicherungen | gedrückt |
| Kühlklappen | Offen |
| Tankwahlventil | Beide |
| Hauptschalter | Ein |
| Alternate Air | Geschlossen |

| ABSTELLEN FLUGZEUG |
| --- |
| Parkbremse | ziehen |
| Avionic-Kippschalter | Aus |
| Transponder/Intercom | Aus |
| Mixture | Komplett ziehen |
| Zündung | Aus |
| Hauptschalter | Aus |
| Zündschalter/-schlüssel | Aus/ abziehen |
| Alle Schalter | Aus |
| Kühlerklappe | Zu |
| Flight Controls | Verriegeln |
| Räder | Sichern |

| NACH DER LANDUNG |
| --- |
| Transponder | SbY/GND |
| Landing- /Taxi- /Strobe- Licht | AUS |
| Vergaservorwärmung | Kalt |
| Kühlluftklappen | Zu |
| Klappen | Einfahren |

| ENDANFLUG |
| --- |
| Autopilot (AP) | Aus |
| Klappen 20°-40° | Einstellen |
| Geschwindigkeit | 75-70 MPH |

| DURCHSTARTEN |
| --- |
| Mixture | Reich |
| Propeller | Hohe Drehzahl |
| Gashebel | Vollgas |
| Vergaservorwärmung | Kalt |
| Steigfluggeschwindigkeit | 70 MPH |
| Klappen | einfahren |
| Kühlerklappe | offen |

| LANDUNG /SINKEN |
| --- |
| Höhenmesser | hPa /CKD |
| Kreiselkompass | Prüfen |
| Vergaservorwärmung | Nach Bedarf |
| Mixture | Reich |
| Kühlerklappen | ZU |

| REISELEISTUNG 65% BHP |
| --- |
| NIK TANK (200 l) MAX. WT / STANDART ATMOSPHERE MIXTURE LEAN |
| ALT (PA in ft.) | 2000 | 5000 | 7500 |
| MAP (in./ Hg.) | 22 | 21 | 21 |
| RPM | 2300 | 2300 | 2300 |
| FF (USGal/h)*) | 13,4 | 13,1 | 13,4 |
| TAS (MPH) | 149 | 151 | 156 |
| % BHP | 67 | 64 | 66 |
| FF (I/h) | 50,8 | 49,5 | 50,8 |
| Endurance (Empty Tank) | 3:56 | 4:02 | 3:56 |
| TAS (KTS) | 130 | 131 | 136 |

*) 10%  eventual inklusive

Sichere Flugdauer =

Menge Nutzbar / (FF + 10 % .) – 30 MIN.

| RUN UP |
| --- |
| Parkbremse | Ziehen |
| Triebwerksüberwachunginstr | Grün |
| Gashebel | 1700 RPM |
| Generator | CKD |
| Unterdruckmesser | grün |
| Zündmagneten-prüfen abfall | max50RPM |
| Propellerverstellung | Hohe- Niedrige |
| Vergaservorwärmung | CKD |
| Gashebel | 1200 RPM |
| Trimmung | auf Start |

| START |
| --- |
| Anlaßeinspritzung | N. Bedarf/verriegelt |
| Vergaservorwärmung | kalt |
| Gashebel | ungefähr 8 mm rein |
| Propeller | hohe Drehzahl |
| Gemisch | reich |
| Becon/Drehlicht | ein |
| Propellerbereich | frei |
| Zündschalter | Start |
| Gashebel | 1200 RPM |
| Öldruck | CKD |
| Generator | CKD |
| Unterdruckmesser | CKD |

| START |
| --- |
| Kreiselkompass | Stimmt mit Piste |
| Lande/Taxi/Stroblight | Ein |
| Transponder | ON/ALT |
| T/O Power | Vollgas / 2600 RPM |
| NLG Lift/rotate | 60 MPH |

| SPEED´S (MPH) |
| --- |
| IAS CAS |
| V NLG LIFT | 60 |
| VX Best Angle Climb | 70 |
| VY Best Rate Climb | 88 |
| V Enroute Climb | 100-120 |
| V Best Glide | 80 |
| V Approach Flaps Up | 80 83 |
| V Approach 20ˆ-40ˆ | 75 70 |
| V Stall Flaps Up | 64 |
| V Stall Flaps 20ˆ | 57 40 |
| V Stall Flaps 40° | 55 |

| NACH DEM ANLASSEN |
| --- |
| Külluftklappen | geschlossen |
| Funkgeräte | AN/Einstellen |
| Transponder | SBY/AC/GRD |
| NDB/NAV/usw. | AN/Einstellen |
| Intercom | AN |

| LANDUNG |
| --- |
| Geschwindigkeit | 80 MPH + halbe Böe |
| Landelicht | AN |
| Vergaservorwärmung | Nach Bedarf |
| Propeller | Hohe Drehzahl |
| Mixture | Reich |
| Klappen | 10° |
| Kühlluftklappen | Zu |
| Tankventil | Beide |

| REISEFLUG |
| --- |
| Reiseflugpower | Wie benötigt |
| Kühlluftklappen | Wie benötigt |

| STEIGEN |
| --- |
| Steigfluggeschwindigkeit | 100-120 MPH |
| Steigflugpower | 23 IN, 24502 RPM |
| Kühlerklappe | offen |

| NACH DEM START |
| --- |
| Steigfluggeschwindigkeit | 88/ 100-120 MPH |
| Landelicht | Aus |
| Taxilicht | Aus |
| Steig Power | 23 IN, 2450 RPM |
| Kühlluftklappen | Auf |
| Triebwerksüberwach. | Grüner Bereich |
| Klappen | eingefahren |

| ROLLEN |
| --- |
| Parkbremse | Lösen |
| Bremsen | Prüfen |
| Instrumente | CKD |

| Normal Checkliste C182Hinten | D-EDJW | EDAN | 02/12 |
| --- | --- | --- | --- |

| Normal Checkliste C 182 Vorn | D-EDJW | EDAN | 02/12 |
| --- | --- | --- | --- |